1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света, предназначены для освещения улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения транспорта (категория А, Б и В), площадей, а также придомовых территорий и дворов.

1.2 В светильниках в качестве источников света используются светодиоды теплого белого, нейтрально-белого и холодного белого света.

1.3 Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 45 оС до минус 40 оС.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент пульсаций светового потока Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | <5% П |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 | IP662 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1 | М2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | I |
| Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Класс энергоэффективности Срок службы светильников, лет, не менее | А+ 15 |
| Ресурс светодиодов, ч, не менее | 50000 |
| Снижение светового потока в течение срока эксплуатации по ГОСТ Р 56230 |

2.2

| Модель | Номинальная потребляемая мощность ±5%, Вт | Световой поток, Лм холодное/нейтральное/теплое свечение1 | Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 | Габаритные размеры светильника3, мм | Вес, кг | Способ установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCR 50-33 | 50 | 6500/6250/5900 | Ш | 485x310x158 | 4,5 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR 60-33 | 60 | 7800/7500/7100 | Ш | 485x310x158 | 4,5 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR 70-33 | 70 | 9000/8550/8100 | Ш | 485x310x158 | 4,5 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR 80-33 | 80 | 9200/8700/8300 | Ш | 485x310x158 | 4,5 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR100-34 | 100 | 12900/12200/11640 | Ш | 600 x310x158 | 6,8 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR110-34 | 110 | 14200/13500/12700 | Ш | 600 x310x158 | 6,8 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR120-34 | 120 | 15800/15000/14300 | Ш | 600 x310x158 | 6,8 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR130-34 | 130 | 16900/16000/15200 | Ш | 600 x310x158 | 6,8 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR135-34 | 135 | 17500/16500/15700 | Ш | 600 x310x158 | 6,8 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR140-34 | 140 | 18000/17000/16100 | Ш | 600 x310x158 | 6,8 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR150-34 | 150 | 18500/17500/16600 | Ш | 600 x310x158 | 6,8 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR160-34 | 160 | 19400/18400/17500 | Ш | 600 x310x158 | 6,8 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR180-35 | 180 | 24200/23000/21800 | Ш | 715x310x158 | 8 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR200-35 | 200 | 24500/23200/22100 | Ш | 715x310x158 | 8 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |
| OCR240-35 | 240 | 29400/27800/26500 | Ш | 715x310x158 | 8 | Консольный без возможности регулировки угла наклона |

1  Указан расчетный световой поток, фактическое значение может отличаться на ±10%.

2 Допускается установка распределительных коробок со степенью защиты IP55.

3 Монтаж светильника осуществляется на опоры с расположением консоли  15-45 градусов к уровню земли. При расположении консоли отличном от заданного расположения необходимо использовать поворотный кронштейн СR.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе  – 1 шт.;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-3.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Запрещается включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта.

4.4 Температура окружающего воздуха должна быть не более плюс 45°С. Запрещается устанавливать светильники в закрытые ниши.

4.5 Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

Внимание! Эксплуатационная надежность и продолжительность срока службы зависит от выполнения условий настоящего паспорта.

5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распаковать светильник и убедиться в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор. Диаметр трубы оголовника кронштейна 48-60 мм max. Высота установки светильников 8-12м.

5.3.Закрепить светильник на консоль и зафиксировать установочные винты. Присоединить сетевые провода к соответствующим выводам светильника: заземляющий провод ( желто-зеленый) к контакту заземления , фазный (коричневый) к контакту «L», нулевой (синий) к контакту «N». Светильник готов к эксплуатации.

5.4 Чистку от загрязнений производить по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Внимание! Запрещается производить чистку от загрязнений аппаратами высокого давления.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводить обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность (Сертификат TC RU C-RU.АВ24.В.02169).

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок – 3 года с даты производства, указанной на корпусе светильника, но не менее 1 года с момента продажи конечному потребителю при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

9.4. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, строение 1Б,

помещение 1

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

Редакция от 16.08.18г.

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского,

строение 1Б, помещение 1

Тел./факс /4912/ 77 89 00

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ

# СО СВЕТОДИОДНЫМИ

# ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

# серии OCR

ПАСПОРТ